## Slide 1: Анализ влияния характеристик входящего трафика на характеристики систем массового обслуживания
Муравьева-Витковская Л.А., к.т.н., доцент кафедры ВТ

## Slide 2: Аппроксимация закона распределения интервалов времени между заявками в потоке
2
В случае произвольных потоков расчет средних значений характеристик обслуживания обычно проводится на основе аппроксимации закона распределения интервалов времени между заявками в потоке с учетом первых двух моментов.
Для расчета характеристик функционирования системы на уровне средних значений достаточно задать только два момента длительности обслуживания. При описании интервалов времени между пакетами в потоке этого оказывается недостаточно.
На средние значения характеристик обслуживания оказывают существенное влияние моменты интервалов времени между заявками в потоке более высокого порядка.

## Slide 3: Одноканальная СМО с однородным потоком и длительностью обслуживания, распределенной по экспоненциальному закону
3
Интервалы времени между заявками распределены по произвольному закону с плотностью a(t) = A’(t), где A(t) - функция распределения интервалов.
Пусть длительность обслуживания распределена по экспоненциальному закону.
Тогда функция распределения времени ожидания определяется как
а среднее время ожидания
где  - интенсивность обслуживания заявок, а  - единственный в области корень уравнения
Здесь A*(s) – преобразование Лапласа плотности распределения a():

## Slide 4: Законы распределения интервалов времени между заявками в потоке
4
равномерный и Эрланга для потоков с коэффициентами вариации интервалов времени между пакетами a1;
различные формы представления гиперэкспоненциального закона для потоков с a1, различающиеся значениями третьих моментов
Для описания третьего момента интервалов времени между пакетами в потоке использовался коэффициент асимметрии
где – центральный момент l-го порядка (l = 2, 3, …):
Здесь 1/ - средний интервал времени между заявками.

## Slide 5: Средние времена ожидания заявок в СМО G/M/1
5
a |  |  |  |  |  | 
 |  | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,99
0,58 | 0 | 0,056 | 0,224 | 0,564 | 1,42 | 66,1
 | 300 | 0,013 | 0,152 | 0,494 | 1,36 | 65,8
2,0 | -1,5 | 1,80 | 2,60 | 4,00 | 7,30 | 249
 | 110 | 0,113 | 0,438 | 1,03 | 2,46 | 199
5,0 | -0,5 | 13,4 | 17,6 | 25,0 | 42,3 | 1299
 | 50 | 0,131 | 0,535 | 1,38 | 4,22 | 1219
Среднее время ожидания W [c]

## Slide 6: Средние времена ожидания заявок в СМО G/M/1
6
Среднее время ожидания W [c]
Chart: 
| 0.1 | 0.3 | 0.5
g = 0 | 56 | 224 | 564
g = 300 | 13 | 152 | 494
g – коэффициент асимметрии
Распределение Эрланга 3-го порядка

## Slide 7: Средние времена ожидания заявок в СМО G/M/1
7
Среднее время ожидания W [c]
g – коэффициент асимметрии
Chart: 
| 0.7 | 0.99
g = 0 | 142 | 661
g = 300 | 136 | 658
Распределение Эрланга 3-го порядка

## Slide 8: Средние времена ожидания заявок в СМО G/M/1
8
Среднее время ожидания W [c]
g – коэффициент асимметрии
Распределение гиперэкспоненциальное
Chart: 
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7
g = -1,5 | 180 | 260 | 400 | 730
g = 110 | 11.3 | 43.8 | 103 | 246

## Slide 9: Средние времена ожидания заявок в СМО G/M/1
9
Среднее время ожидания W [c]
g – коэффициент асимметрии
Распределение гиперэкспоненциальное
Chart: 
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7
g = -0,5 | 1340 | 1760 | 2500 | 4230
g = 50 | 13.1 | 53.5 | 138 | 422

## Slide 10: Выводы по результатам исследования
10
Анализ полученных результатов свидетельствует о существенном влиянии третьего момента интервалов времени между заявками в потоке на среднее время ожидания.
С увеличением коэффициента асимметрии среднее время ожидания заявок уменьшается. Эта зависимость особенно сильно проявляется при малых загрузках системы и уменьшается с ее увеличением.
При значениях загрузки  = 0,1 времена ожидания при разных  различаются в несколько раз, а при  = 0,99 эта разница составляет несколько процентов.
В области значений загрузки от 0,3 до 0,7, наиболее характерной для сетей передачи данных, эта разница достаточно значительна и составляет десятки и сотни процентов, причем растет с увеличением коэффициента вариации a интервалов времени между заявками в потоке.